Checklist Εργαστηρίου ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Έκδοση 2.0

Α. Επιβεβαίωση Εγκαταστάσεων

1.	Εγκατάσταση καλωδίωσης Ισχύος (10 +1 πολύπριζα) και δεδομένων (10 +1 πρίζες). Τα πολύπριζα έχουν τον αριθμό της αντίστοιχης ασφάλειας. Πριν ενεργοποιηθεί οποιοδήποτε μηχάνημα ελέγχουμε τον ρελέ διαφυγής πατώντας το κουμπί test.  O διακόπτης του ρελέ θα πρέπει να κλείσει.

2.	Παράδοση μετρήσεων πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης.

3.	Εγκατάσταση Rack με δύο ράφια στερεωμένα εσωτερικά και πολύπριζο. Οι καλωδίωσεις μέσα στο rack είναι τακτοποιημένες .

4.	Σύνδεση Win NT Server με UPS

5.	Σύνδεση Win NT Server με HP 870 Cxi Printer

6.	Σύνδεση Win NT Server με 3Com Office Connect Hub

7.	Σύνδεση Cisco 1600 Router με USR Courier Modem

8.	Σύνδεση Cisco 1600 Router με 3Com Office Connect Hub

9.	Σύνδεση USR Courier Modem με γραμμή σύνδεσης (dial-up ή leased line)

10.	Σύνδεση Win 95 Σταθμών με 3Com Office Connect Hub. Ο αριθμός πρίζας του δικτύου δεδομένων κάθε σταθμού θα πρέπει να είναι ο ίδιος με την θύρα του Hub.

Β. Έλεγχος λειτουργίας

1.	Το UPS σε λειτουργία

2.	O HP 870 Cxi Printer σε λειτουργία

3.	To 3Com Office Connect Hub σε λειτουργία

4.	O Win NT Server σε λειτουργία και login σαν administrator

5.	Οι Win 95 Σταθμοί σε λειτουργία και login σαν user1 … user10

6.	Το USR Courier Modem σε λειτουργία

7.	Ο Cisco 1600 Router σε λειτουργία

Γ. Επιβεβαίωση λειτουργιών στον Win NT Server

1.	Διακοπή τροφοδοσίας ρεύματος στο UPS, επιβεβαίωση επικοινωνίας με Win NT Server –εναρξη αυτόματου shutdown.

2.	Εκτύπωση από τον Win NT Server στον HP 870 Cxi Printer

3.	Backup directory(s) με το ARCserve

4.	Full Backup του ΝΤ Server

5.	Browse στο τοπικό δίκτυο από Network Neighborhood

6.	Browse στο Internet με τον IE του Win NT Server

1.	Αποστολή Mail από τον Administrator του Win NT Server προς τους χρήστες user1 … user10. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι με ελληνικούς χαρακτήρες τόσο στο Subject όσο και στο body. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λήψη του μηνύματος.

7.	Αποστολή Mail από τον Administrator του Win NT Server προς Internet χρήστες.

Δ. Επιβεβαίωση λειτουργιών των Win 95 Σταθμών

2.	Power up – login σαν Administrator. Επιβεβαίωση ότι δεν ισχύουν τα policies που εφαρμόζονται στους χρήστες. Shutdown - ο υπολογιστής κλείνει μόνος του

3.	Power up – login σαν User 1 έως 10.

4.	Επιβεβαίωση Desktop (εμφανίζονται μόνο τα)

·	Ο Υπολογιστής μου

·	Περιοχή Δικτύου

·	Internet Explorer

·	Κάδος Ανακύκλωσης

·	Microsoft Word

·	Shortcut to Server

Θα πρέπει να εκτελείται αυτόματα ο ΙΕ (Full screen) και να συνδέεται στο odysseia.cti.gr.

Κλείνουμε τον ΙΕ.

Ο φάκελος “Υπολογιστής Μου” είναι κενός.

Εοιβεβαιωση ότι στο “Εναρξη” δεν υπάρχουν οι ρυθμίσεις Πινακα ελέγχου, εκτυπωτών, γραμμή εργασιών.

Εκτελούμε το αρχείο c:\windows\system\msremind.wav. Επιβεβαίωση ήχου.

5.	Browse στο τοπικό δίκτυο από Περιοχή Δικτύου. Εμφανίζονται όλα τα PCs τα οποία μοιράζουν μόνο το δίσκο D:

6.	Εκτέλεση του MS Word από κάθε Win 95 Σταθμό

7.	Εκτύπωση από κάθε Win 95 σταθμό στον HP 870 Printer

8.	Browse στο Internet με τον IE των Win 95 Σταθμών σε

9.	Αποστολή Mail από τους χρήστες των Win 95 Σταθμών προς τον Administrator του Win NT Server. Ξεκινώντας τον ΙΕ επιλέγουμε ‘Αλληλογραφία –Αποστολή Νέου Μηνύματος’. Θα πρέπει να εμφανιστεί η εφαρμογή Microsoft Outlook. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι με ελληνικούς χαρακτήρες τόσο στο Subject όσο και στο body. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λήψη του μηνύματος.

10.	Αποστολή Mail από τους χρήστες των Win 95 Σταθμών προς Internet χρήστες.

11.	Ανάγνωση μηνύματος που έχει αποσταλεί προς τον χρήστη από άλλο χρήστη ή τον Administrator.